АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«УЕМСКОЕ»

ПРИМОРСКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

постановление

от 26 марта 2020 года	                     пос. Уемский		                                  № 46

О внесении изменений в схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Уемское»

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь Уставом муниципального образования «Уемское»,

- Утвердить схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Уемское» в новой редакции с изменениями согласно приложения к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление разместить на официальном информационном сайте муниципального образования.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания

Глава муниципального образования					К.А. Поляшов

Приложение № 1

К постановлению главы

администрации МО «Уемское»

№ 46 от 26.03.2020г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	9

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	10

1.	СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ	11

1.1.	ТЕХНИКО–ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	11

1.1.1.	Описание системы и структуры водоснабжения муниципального образования «Уемское» и деление территории сельского поселения на эксплуатационные зоны	11

1.1.2.	Описание территорий муниципального образования «Уемское», не охваченных централизованными системами водоснабжения	12

1.1.3.	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	12

1.1.4.	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	13

1.1.4.1.	Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	13

1.1.4.2.	Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	13

1.1.4.3.	Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе  оценку энергоэффективности  подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)	13

1.1.4.4.	Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	14

1.1.4.5.	Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении муниципального образования «Уемское», анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	16

1.1.4.6.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	16

1.1.5.	Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	16

1.1.6.	Перечень лиц владеющих объектами централизованной  системы водоснабжения	17

1.2.	НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	17

1.2.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	17

1.2.2.	Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от сценариев развития муниципального образования «Уемское»	19

1.3.	БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ	19

1.3.1.	Общий баланс подачи и реализации воды, включая оценку  и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке	19

1.3.2.	Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления)	20

1.3.3.	Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей	21

1.3.4.	Сведения о фактическом потреблении населением воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	21

1.3.5.	Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета	23

1.3.6.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения	23

1.3.7.	Прогнозный баланс потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом сценария развития муниципального образования «Уемское» на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	24

1.3.8.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	25

1.3.9.	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	25

1.3.10.	Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды	25

1.3.11.	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении воды абонентами………………………………..26

1.3.12.	Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	26

1.3.13.	Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации воды, территориальный – баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов)	27

1.3.14.	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	28

1.3.15.	Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации	28

1.4.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	28

1.4.1.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	29

1.4.2.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	29

1.4.3.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	31

1.4.4.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций осуществляющих водоснабжение	32

1.4.5.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	32

1.4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования «Уемское»	32

1.4.7.	Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	33

1.4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения	33

1.4.9.	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего, холодного водоснабжения	33

1.5.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	33

1.5.1.	На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	34

1.5.2.	На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	34

1.6.	ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	34

1.7.	ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	36

1.8.	ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	37

2.	СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ	38

2.1.	СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УЕМСКОЕ»	38

2.1.1.	Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории муниципального образования «Уемское» и деление территории сельского поселения на эксплуатационные зоны	38

2.1.2.	Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	409

2.1.3.	Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	40

2.1.4.	Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	41

2.1.5.	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	41

2.1.6.	Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	42

2.1.7.	Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	43

2.1.8.	Описание территорий сельского поселения, не охваченных централизованной системой водоотведения	43

2.1.9.	Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения муниципального образования «Уемское»	43

2.2.	БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ	44

2.2.1.	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	44

2.2.2.	Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	44

2.2.3.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	44

2.2.4.	Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	45

2.2.5.	Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития сельского поселения	46

2.3.	ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД	46

2.3.1.	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	46

2.3.2.	Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	46

2.3.3.	Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам	47

2.3.4.	Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	47

2.3.5.	Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	48

2.4.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	48

2.4.1.	Основные направления, принципы, задачи и плановые показатели развития централизованной системы водоотведения	48

2.4.2.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	552

2.4.3.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	553

2.4.4.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	54

2.4.5.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования «Уемское», расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	54

2.4.6.	Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	54

2.4.7.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	55

2.5.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ	55

2.5.1.	Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади	55

2.5.2.	Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	56

2.6.	ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	56

2.7.	ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ	57

2.8.	ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ	58

## ВВЕДЕНИЕ

Основанием для разработки Схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Уемское» Приморского района Архангельской области являются:

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства от 05.09.2013г. № 782 «О схемах  водоснабжения и водоотведения»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 03.06.2006 года № 74-ФЗ «Водный кодекс»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»  Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства  регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Техническое задание на разработку схемы водоснабжения и водоотведения.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на 2015-2018 годы и на период до 2029 года.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию систем централизованного водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем, обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в сельском поселении.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных средств.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общие сведения о муниципальном образовании «Уемское»

Муниципальное образование «Уемское» – муниципальное образование в составе Приморского района Архангельской области России, расположено по правому берегу реки Северная Двина.

Важнейшими гидрографическими объектами кроме р. Северная Двина являются реки Юрос и Уемлянка.

Площадь муниципального образования составляет 112,4 кв. км, а протяженность в восточном направлении – 10 километров.

На территории муниципального образования находятся 5 населённых пунктов: п. Уемский, д. Малые Карелы, д. Дряхлицыно и д. Куропти, в состав в которой входит Военный Городок 130. Центр муниципального образования – п. Уемский находится от г. Архангельск в 18 километрах.

Численность населения муниципального образования «Уемское» на 01.01.2014 год – 4254 человека.

## СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## ТЕХНИКО–ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## Описание системы и структуры водоснабжения муниципального образования «Уемское» и деление территории сельского поселения на эксплуатационные зоны

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В муниципальном образовании «Уемское» централизованное водоснабжение имеется в следующих населенных пунктах: п. Уемский, ул. Большесельская –ул. Заводская – из водопроводной сети г. Архангельск, д. Куропти ул. Военный Городок 130 – из водопроводной сети г. Архангельск.

Население, не оснащенное централизованным водоснабжением, пользуется индивидуальными скважинами и колодцами, расположенных на территории частных домовладений.

Система водоснабжения муниципального образования «Уемский» имеет две эксплуатационные зоны, так как эксплуатацию объектов централизованной системы водоснабжения осуществляют две организации, определенные по признаку обязанностей (ответственности) по эксплуатации централизованных систем водоснабжения.

В таблице 2.1 представлены эксплуатационные зоны муниципального образования «Уемский».

Таблица 2.1

| Эксплуатирующая организация | Зоны эксплуатационной ответственности (населенные пункты) | Количество потребителей на 2019 год, чел |
| --- | --- | --- |
| ООО «Управляющая жилищная компания» | п. Уемский, ул. Заводская | 1479 |
|  | д. Куропти ул.Военный Городок 130 | 191 |
| ООО «Управляющая жилищная компания» | п. Уемский, ул. Большесельская | 1810 |
| Итого количество потребителей | 3480 |

## Описание территорий муниципального образования «Уемское», не охваченных централизованными системами водоснабжения

На данный момент в границах муниципального образования имеется ряд населенных пунктов, в которых не осуществляется централизованное водоснабжение: д. Малые Карелы, д. Дряхлицыно.

Население, не оснащенное централизованным водоснабжением, пользуется индивидуальными скважинами и колодцами, расположенных на территории частных домовладений.

## Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

В муниципальном образовании «Уемский» организовано 3 технологические зоны водоснабжения, по территориальному положению водопроводных сетей и сооружений.

Система холодного водоснабжения в п. Уемский, ул. Большесельская ул. Заводская включает в себя:

- водозабор осуществляется из водопроводной сети г. Архангельск;

- насосная станция 2 подъема;

- хозяйственно-питьевой водопровод, состоит из ПВХ и стальных труб Ø 250, 150 мм, общей протяженностью – 11,219 км.

Система холодного водоснабжения в д. Куропти ул. Военный Городок 130 включает в себя:

- водозабор осуществляется из водопроводной сети г. Архангельск;

- насосная станция 2 подъема;

- хозяйственно-питьевой водопровод, состоит из стальных труб Ø150 мм, общей протяженностью – 0,964 км.

Население, не оснащенное централизованным водоснабжением, пользуется индивидуальными скважинами и колодцами, расположенных на территории частных домовладений.

## Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

## Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Водозабор в п. Уемский по ул. Заводская, ул Большесельская и д. Куропти ул.Военный Городок 130 осуществляется из водопроводной сети г. Архангельск.

## Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водозабора хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения и водопроводных сооружений.

Качество подаваемой населению воды (на всем пути транспортирования от водозаборного устройства до потребителя) должно подвергаться санитарному контролю. Санитарный надзор, осуществляемый санэпидстанцией, распространяется на всю систему хозяйственно-питьевого водоснабжения. На территории, входящей в зону санитарной охраны, должен быть установлен режим, обеспечивающий надежную защиту источников водоснабжения от загрязнения и сохранение требуемых качеств воды.

## Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности  подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

На территории муниципального образования «Уемский» водоснабжение осуществляется в п. Уемский ул. Большесельская, ул. Заводская и д. Куропти ул.Военный Городок 130 водозабор осуществляется из водопроводной сети г. Архангельск. Характеристика насосного оборудования водозаборных узлов и насосных станций представлена в таблице 2.2.

Таблица 2.2

| Наименование узла и его местоположение | Оборудование |
| --- | --- |
|  | марка насоса | производительность, м3/ч | напор, м | мощность эл. дв-ля, кВт | время работы, ч/год | износ, % |
| ВНС 2-го подъема п. Уемский, ул. Заводская, ул.Большесельская | КМ-50-200 | 50 | 50 | 15 | 1825 | 5 |
| ВНС 2-го подъема, д. Куропти (Военный Городок 130) | Pedrollo F 32/160А | 21 | 37 | 3 | 8760 | 5 |

В таблице 2.3 представлена оценка эффективности подачи воды за 2019 год.

Таблица 2.3

| Водозабор | Расход эл. энергии, кВт | Передано воды, м3 | Удельный расход эл. энергии, кВт/ м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| ВНС 2-го подъема, п. Уемский, ул. Заводская, ул.Большесельская | 66265 | 199920 | 0,92 |
| ВНС 2-го подъема, д. Куропти ул.Военный Городок 130 | 7053 | 8749 | 0,47 |

Вывод:

Оценка энергоэффективности систем водоснабжения, выраженная в удельных энергозатратах на м3 передаваемой воды, показывает, что при существующем режиме подачи воды потребителям электрическая энергия используется эффективно.

## Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Характеристика сетей муниципального образования «Уемский» представлена в таблице 2.4.

Таблица 2.4

| Наименование | Протяженность, км | Диаметр, мм | Материал | Тип прокладки | Средняя глубина заложения, м | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопроводные сети п. Уемский, ул. Заводская | 1,232 | 150 | пластик, сталь | подземная | 2,5 | 1962 | 80 |
| Центральный водопровод п. Уемский, ул. Устьянская | 3,624 | 250 | сталь | подземная | 2,5 | 1970 | 90 |
| Водопроводные сети п. Уемский, ул. Большесельская | 3,745 | 150 | сталь | подземная | 2,5 | 1970 | 90 |
| Центральный водопровод п. Уемский, ул. Большесельская (Фабрика) | 2,167 | 250 | пластик | подземная | 2,5 | 2003 | 20 |
| д. Куропти ул.Военный Городок 130 | 0,964 | 150 | сталь | подземная | 2,5 | 1970 | 90 |
| Водоснабжение 15 домов Устьянская, п.Уемский | 0,451 | 100 | пластик | подземная | 2,5 | 2017 | 0 |
| Итого | 12,183 |  |  |  |  |  |  |

## Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении муниципального образования «Уемское», анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейшие перспективы развития поселения показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Одной из главных проблем качественной поставки воды населению является изношенность водопроводных сетей. В муниципальном образовании часть сетей имеют износ более 85%. Это способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период, когда возможны подсосы загрязнений через поврежденные участки труб. Кроме того, такое состояние сетей увеличивает концентрацию железа и показателя жесткости.

На качество обеспечения населения водой также влияет то, что часть сетей в сельском поселении тупиковые. Следствием этого является недостаточная циркуляция воды в трубопроводах. Увеличивается действие гидравлических ударов при отключениях, прекращение подачи воды, при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков.

Требует развития оснащение потребителей приборами учета.

Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей.

На сегодняшний день предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, за нарушениями, влияющими на качество и безопасность воды, отсутствуют.

## Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории муниципального образования «Уемское» централизованное горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего водоснабжения не осуществляется.

## Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Муниципальное образование «Уемское» не относится к территории вечномерзлых грунтов. В связи, с чем отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

## Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения

В таблице 2.5 представлен перечень лиц, владеющих объектами централизованной системы водоснабжения.

Таблица 2.5

| Населенный пункт | Перечень объектов | Собственник |
| --- | --- | --- |
| п. Уемский, ул. Заводская, ул.Большесельская | ВНС 2-го подъема | Администрация МО «Уемское» |
| п. Уемский | Сети водоснабжения | Администрация МО «Уемское» |
| д. Куропти ул.Военный Городок 130 | ВНС 2-го подъема | Администрация МО «Уемское» |
| д. Куропти ул.Военный Городок 130 | Сети водоснабжения | Администрация МО «Уемское» |

## НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## Основные направления, принципы, задачи и плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Раздел «Водоснабжение» Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Уемское» на период до 2028 года разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий сельского поселения.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения сельского поселения являются:

-	постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

-	постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации  плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки  технических решений и мероприятий.

Основные задачи развития системы водоснабжения:

- реконструкция и модернизация существующих водозаборов и водопроводных сетей с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям;

- строительство сетей и сооружений централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для жителей муниципального образования «Уемское»;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

- соблюдение технологических, экологических и санитарно-эпидемиологических требований при заборе, подготовке и подаче питьевой воды потребителям;

- внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем водоснабжения,  включая приборный учет количества воды, забираемый из источника питьевого водоснабжения, количества подаваемой и расходуемой воды.

Базовые значения плановых показателей на 2019 год представлены в таблице 2.6.

Таблица 2.6

| Группа | Плановые индикаторы | Базовый показатель на 2019 год |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, % | 0 |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, % | 0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км | 10 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода, ед./год | 2 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей, % | 85 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, ед. | - |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения), % | 80 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |
|  | население | н/св. |
|  | промышленные объекты | н/св. |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения | н/св. |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи, % | н/св. |
|  | 2. Потери воды в % от общего объёма воды, поданной в водопроводную сеть | 26,2 |
|  | 3. Объем снижения потребления электроэнергии за период реализации Инвестиционной программы, тыс. кВт ч | н/св. |

## Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от сценариев развития муниципального образования «Уемское»

Прогноз перспективного водоснабжения рассматривается в зависимости от социально-экономического развития (СЭР) муниципального образования «Уемское». Первый вариант (согласно СЭР) – предусматривает инерционную динамику развития экономики и предполагает менее благоприятное развитие внешних и внутренних факторов. Второй вариант носит более оптимистический характер, прогнозируя раскрытие потенциальных возможностей всех секторов экономики, усиление инновационной и инвестиционной составляющей экономического роста.

Численность постоянного населения муниципального образования «Уемское» будет увеличиваться, по причине переселения жителей из других регионов и увеличением рождаемости. Ввиду вышеизложенного необходимо рационально проводить своевременную замену оборудования с повышением производственных мощностей и проведением водопроводов в зоны перспективной застройки для обеспечения их водой в период строительства.

Застройщики индивидуального жилищного фонда, как правило, используют автономные источники водоснабжения.

Система водоснабжения принимается частично централизованная с хозяйственно-питьевым водопроводом. Пожаротушение предусматривается из пожарных водоемов.

Величины расходов наиболее вероятного из сценариев представлены в разделе 2.3.

## БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ

## Общий баланс подачи и реализации воды, включая оценку 
и анализ структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Общий водный баланс подачи и реализации воды муниципального образования «Уемское» представлен в таблице 2.7.

Таблица 2.7

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды, всего | тыс. м3 | 0 |
| 2 | Пропущено воды через очистные сооружения водозабора | тыс. м3 | 0 |
| 3 | Расходы на технологические нужды водоснабжения | тыс. м3 | 0 |
| 4 | Получено воды со стороны | тыс. м3 | 208,669 |
| 5 | Потери воды в сетях | тыс. м3 | 54,671 |
| 6 | Потери воды в сетях | % | 26,2 |
| 7 | Полезный отпуск воды | тыс. м3 | 153,998 |
| 7.1 | -населению | тыс. м3 | 144,998 |
| 7.2 | -бюджетные организации | тыс. м3 | 5 |
| 7.3 | -прочие потребители | тыс. м3 | 4 |
| 8 | Отпуск воды потребителям технического качества | тыс. м3 | 0 |

## Территориальный водный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

В муниципальном образовании «Уемское», возможно, выделить 2 технологические зоны по местоположению источников водоснабжения:

I технологическая зона – п. Уемский, (ул. Заводская, ул. Большесельская);

II технологическая зона – д. Куропти ул. Военный Городок № 130.

Структура территориального баланса подачи воды за 2019 год по зонам действия представлена в таблице 2.8 и на диаграмме 2.1. Коэффициент суточной неравномерности для определения максимального потребления воды принят – 1,2.

Таблица 2.8

| Технологическая зона | Годовой, м3/год | В сутки максимального водопотребления, м3/сут |
| --- | --- | --- |
| I технологическая зона – п. Уемский, (ул. Заводская, ул. Большесельская) | 197192 | 648302 |
| II технологическая зона – д. Куропти ул.Военный Городок 130 | 11477 | 37733 |
| Итого | 208669 | 686035 |

Диаграмма 2.1

Годовой баланс подачи воды по технологическим зонам, куб. м/год

## Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов

Структура водопотребления муниципального образования «Уемское» по группам потребителей представлена в таблице 2.9 и на диаграмме 2.2.

Таблица 2.9

| Показатели | Ед. изм. | 2019 год |
| --- | --- | --- |
| Реализовано питьевой воды, в том числе | тыс. м3 | 153,998 |
| - население | тыс. м3 | 144,998 |
| - бюджетные организации | тыс. м3 | 5,0 |
| - прочие потребители | тыс. м3 | 4,0 |
| Реализовано горячей воды | тыс. м3 | 0 |
| Реализовано технической воды | тыс. м3 | 0 |

Диаграмма 2.2

Структурный баланс реализации воды по группам абонентов, тыс.куб.м/год.

## Сведения о фактическом потреблении населением воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

В настоящее время в муниципальном образовании «Уемское» действуют нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях, утвержденные Постановлением министерства энергетики и связи Архангельской области № 15-нп от 22.08.2012 (в ред. Постановления министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 08.07.2013 № 103-нп) (таблица 2.10).

Таблица 2.10

| Степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома | Этажность дома | Норматив |
| --- | --- | --- |
|  |  | ХВС, значение, м³/чел/мес | ХВС, ОДН, м³/м²/мес |
| В многоквартирных и жилых домах с холодным водоснабжением | 1 | 1,816 | - |
|  | 2 | 1,816 | - |
| В многоквартирных и жилых домах с холодным водоснабжением, водоотведением, без ванн | 1 | 3,662 | - |
|  | 2 | 3,662 | - |
| В многоквартирных и жилых домах с холодным водоснабжением, водоотведением, с газоснабжением | 1 | 4,506 | - |
|  | 2 | 4,506 | - |
| В многоквартирных и жилых домах с холодным водоснабжением, водоотведением, с ваннами и/или душем и нагревателями на твердом топливе и/или электрическими нагревателями по ул. Большесельской, ул. Заводской, д. 2 (п. Уемский) | 1 | 3,991 | - |
|  | 2 | 3,991 | - |
| В многоквартирных и жилых домах с холодным водоснабжением, водоотведением, с ваннами и/или душем и нагревателями на твердом топливе и/или электрическими нагревателями, кроме ул. Большесельской, ул. Заводской, д. 2 (п. Уемский) | 1 | 5,324 | - |
|  | 2 | 5,324 | - |
| В многоквартирных и жилых домах со всеми видами благоустройства по ул. Большесельской, ул. Заводской, д. 2 (п. Уемский) | 1 | 7,182 | - |
|  | 2 | 7,182 | - |
| В многоквартирных и жилых домах со всеми видами благоустройства кроме ул. Большесельской, ул. Заводской, д. 2 (п. Уемский) | 1 | 8,451 | - |
|  | 2 | 8,451 | - |
| В многоквартирных и жилых домах с холодным водоснабжением | 1 | 1,626 | 0,046 |
|  | 2 | 1,626 | 0,046 |
| В многоквартирных и жилых домах с холодным водоснабжением, водоотведением, без ванн | 2 | 3,572 | 0,053 |
|  | 3 | 3,572 | 0,042 |
| В многоквартирных и жилых домах с холодным водоснабжением, водоотведением, без ванн в д. Куропти (Военный Городок 130) | 2 | 3,572 | 0,055 |
| В многоквартирных и жилых домах с холодным водоснабжением, водоотведением, с газоснабжением, без ванн | 2 | 4,416 | 0,049 |
| В многоквартирных и жилых домах с холодным водоснабжением, водоотведением, с ваннами и/или душем и нагревателями на твердом топливе и/или электрическими нагревателями по ул. Большесельской, ул. Заводской, д. 2 (п. Уемский) | 2 | 3,901 | 0,043 |
|  | 3 | 3,901 | 0,042 |
|  | 5 | 3,901 | 0,042 |
| В многоквартирных и жилых домах с холодным водоснабжением, водоотведением, с ваннами и/или душем и нагревателями на твердом топливе и/или электрическими нагревателями, кроме ул. Большесельской, ул. Заводской, д. 2 (п. Уемский) | 2 | 5,234 | 0,042 |
|  | 3 | 5,234 | 0,042 |
|  | 5 | 5,234 | 0,042 |
| В многоквартирных и жилых домах со всеми видами благоустройства по ул. Большесельской, ул. Заводской, д. 2 (п. Уемский) | 2 | 7,092 | 0,043 |
|  | 3 | 7,092 | 0,042 |
|  | 5 | 7,092 | 0,054 |
| В многоквартирных и жилых домах со всеми видами благоустройства, кроме ул. Большесельской, ул. Заводской, д. 2 (п. Уемский) | 2 | 8,360 | 0,043 |
|  | 3 | 8,360 | 0,042 |
|  | 5 | 8,360 | 0,042 |

Исходя из общего количества реализованной воды населению удельное потребление воды представлено в таблице 2.11.

Таблица 2.11

| Показатель | Ед. изм. | 2019г |
| --- | --- | --- |
| Количество абонентов, чел. | чел. | 3480 |
| Общее количество реализованной воды населению | тыс. м3 | 153,998 |
| Удельное водопотребление холодной воды на 1 человека | л/сут | 123 |
|  | м3/мес | 3,688 |

Величины удельного водопотребления населением муниципального образования «Уемское» лежат в пределах существующих норм.

## Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета

Сведения по приборам учета на сооружениях водоснабжения представлены в таблице 2.12.

Таблица 2.12

| Объект | Марка прибора учета |
| --- | --- |
| п. Уемский, ул. Заводская | ПРЭМ |
| п. Уемский, ул. Большесельская | ПРЭМ |
| д. Куропти (Военный Городок 130) | ПРЭМ |

Информация по ИПУ у населения отсутствует. В настоящее время план по установке приборов учета не разрабатывался.

## Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения

Запас производственной мощности водозаборных сооружений представлен в таблице 2.13 на 2019 год.

Таблица 2.13

| Населенный пункт | Установленная производительность существующих сооружений, м3/сут | Поднято воды, м3 | Среднесуточный объем потребляемой воды м3/сут | Резерв производственной мощности, м3/сут (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I технологическая зона – п. Уемский, (ул. Заводская, ул. Большесельская) | - | 197192 | 540 | - |
| II технологическая зона – д. Куропти (Военный Городок 130) | - | 11477 | 31 | - |

Оценить резерв производственной мощности по п. Уемский ул. Заводская, ул. Большесельская и д. Куропти (Военный Городок 130) нет возможности, так как водозабор осуществляется из водопроводной сети г. Архангельск.

## Прогнозный баланс потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом сценария развития муниципального образования «Уемское» на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

При прогнозировании расходов воды для различных потребителей расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении.

Нормы водопотребления приняты в соответствии с СП 30.1333.2010, СП 31.13330.2012 (актуализированные версии СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85).

На основании данных документов, а также общей сложившейся тенденции снижения потребления воды абонентами можно спрогнозировать уровень перспективного потребления воды сроком до 2028 года.

Среднесуточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определяется по формуле:

Qср.сут.=q*N/1000 (м3/сут),

где q – удельное водопотребление, л/сут. на 1 чел.;

N – численность населения с централизованным водоснабжением, чел.

Удельное среднесуточное потребление воды на поливку за поливочный сезон в расчете на одного жителя согласно СП 31.13330.2012 следует принимать 90 л/сут. Количество расчетных дней в году – 120 (частота полива 2 раза в сутки по 2 часа).

В таблице 2.14 приведены прогнозируемые объемы воды, планируемые к потреблению по годам рассчитанные в соответствии с СП 31.1333.2010 и  СП 31.13330.2012, а также исходя из текущего объема потребления воды населением.

Таблица 2.14

| Показатель | Ед. изм. | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г | 2028г | 2029г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование «Уемское»: | тыс. м3 | 153,998 | 154,112 | 154,112 | 154,112 | 154,112 | 154,112 | 154,112 | 154,112 | 154,112 | 154,112 | 154,112 |
| п. Уемский, (ул. Заводская, ул. Большесельская) | тыс. м3 | 145,528 | 145,636 | 145,636 | 145,636 | 145,636 | 145,636 | 145,636 | 145,636 | 145,636 | 145,636 | 145,636 |
| д. Куропти (Военный Городок 130) | тыс. м3 | 8,47 | 8,476 | 8,476 | 8,476 | 8,476 | 8,476 | 8,476 | 8,476 | 8,476 | 8,476 | 8,476 |

## Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории муниципального образования централизованное горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего водоснабжения не осуществляется.

## Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Фактическое потребление воды за 2019 год на территории муниципального образования «Уемское» составило 153,998 тыс. м3, следовательно, в средние сутки – 422 м3/сут, в сутки максимального водоразбора (К=1,2) – 506 м3/сут.

Ожидаемое потребление воды в 2029 году составит 154,112 тыс. м3, следовательно, в средние сутки – 422 м3/сут, в сутки максимального водоразбора (К=1,2) – 506 м3/сут.

## Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды

На территории муниципального образования «Уемское» 2 технологические зоны:

Первая технологическая зона – п. Уемский, ул. Заводская, ул. Большесельская

Вторая технологическая зона – д. Куропти (Военный Городок 130).

Изменений до 2029 года не ожидается, поэтому территориальная структура потребления воды значительно не изменится.

Структура территориального водного баланса за 2019 год представлена в диаграмме 2.3.

Диаграмма 2.3

Территориальный водный баланс

## Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении воды абонентами

Перспективное потребление воды по отдельным категориям потребителей сельского поселения приведено в таблице 2.15.

Таблица 2.15

| Статья расхода | Ед. изм. | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г | 2028г | 2029г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Питьевая вода | тыс. м3 | 153,998 | 154,112 | 154,112 | 154,112 | 154,112 | 154,112 | 154,112 | 154,112 | 154,112 | 154,112 | 154,112 |
| - в т.ч. населению | тыс. м3 | 144,998 | 145,112 | 145,112 | 145,112 | 145,112 | 145,112 | 145,112 | 145,112 | 145,112 | 145,112 | 145,112 |
| - бюджетным организациям | тыс. м3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - прочие потребители | тыс. м3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Реализовано горячей воды | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реализовано технической воды | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Существующая система водоснабжения в силу объективных причин не стимулирует потребителей питьевой воды к более рациональному ее использованию. Достаточно большой объем воды теряется в результате утечек при транспортировке.

В 2019 году потери воды при транспортировке в муниципальном образовании «Уемское» составили 54,671 тыс. м3

Учитывая, что сети трубопровода имеют высокий износ, то необходимо заменить ветхие участки водопровода. Планируемые потери воды при ее транспортировке представлены в таблице 2.16.

Таблица 2.16

| Показатель | Ед. изм. | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г | 2028г | 2029г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование «Уемское» | тыс. м3 | 54,71 | 54,29 | 50,12 | 41,76 | 37,59 | 35,50 | 33,41 | 31,32 | 30,28 | 28,82 |
|  | % | 26,2 | 26,0 | 24,0 | 20,0 | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 14,5 | 13,8 |
| п. Уемский, ул. Заводская, ул. Большесельская | тыс. м3 | 51,7 | 51,3 | 47,36 | 39,46 | 35,52 | 33,55 | 31,57 | 29,6 | 28,61 | 27,23 |
|  | % | 26,2 | 26,0 | 24,0 | 20,0 | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 14,5 | 13,8 |
| д. Куропти (Военный Городок 130) | тыс. м3 | 3,01 | 2,99 | 2,76 | 2,3 | 2,07 | 1,95 | 1,84 | 1,72 | 1,67 | 1,59 |
|  | % | 26,2 | 26,0 | 24,0 | 20,0 | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 14,5 | 13,8 |

## Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации воды, территориальный – баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов)

Общий перспективный баланс подачи и реализации воды муниципального образования «Уемское» представлен в таблице 2.17.

Таблица 2.17

| Статья расхода | Ед.изм. | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г | 2028г | 2029г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подъем воды (получение из водопроводной сети г. Архангельск) | тыс. м3 | 208,822 | 208,402 | 204,232 | 195,872 | 191,702 | 189,612 | 187,522 | 185,432 | 184,392 | 182,932 |
| Потери в сетях питьевой воды | тыс. м3 | 54,71 | 54,29 | 50,12 | 41,76 | 37,59 | 35,50 | 33,41 | 31,32 | 30,28 | 28,82 |
|  | % | 26,2 | 26,0 | 24,0 | 20,0 | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 14,5 | 13,8 |
| Подано воды в сеть | тыс. м3 | 154,112 | 154,112 | 154,112 | 154,112 | 154,112 | 154,112 | 154,112 | 154,112 | 154,112 | 154,112 |
| - населению | тыс. м3 | 145,112 | 145,112 | 145,112 | 145,112 | 145,112 | 145,112 | 145,112 | 145,112 | 145,112 | 145,112 |
| - бюджетным организациям | тыс. м3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - прочие потребители | тыс. м3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Реализовано горячей воды | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реализовано технической воды | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

В п. Уемский ул. Заводская, ул. Большесельская и д. Куропти (Военный Городок 130) водозабор осуществляется из водопроводной сети г. Архангельск.

## Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единой гарантирующей организации.

Организация, осуществляющая водоснабжение и эксплуатирующая водопроводные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих водоснабжение.

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы водоснабжения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

Постановлением от 10 января 2020 года № 4 «Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения и установлении зон её деятельности на территории МО «Уемское» статусом гарантирующей организации для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения в границах муниципального образования «Уемское» наделено ООО «Предприятие Коммунального Снабжения».

## ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Раздел формируется с учетом планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, решений органов местного самоуправления о прекращении горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и о переводе абонентов, объекты которых подключены (технологически присоединены) к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения (при наличии такого решения) и содержит:

## Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

На основании анализа существующего состояния централизованной системы водоснабжения в целом по муниципальному образованию «Уемское» рекомендуется:

- Реконструкция существующих сетей водоснабжения – 12,183 км. Сроки реализации проекта: 2015-2029 гг.

В соответствии с утвержденным генеральным планом муниципального образования «Уемское» предусматриваются следующие мероприятия:

п. Уемский

- Строительство водопроводных сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения общей протяженностью 16,3 км;

- Строительство сетей технического водоснабжения для промышленных предприятий – 3,4 км;

д. Куропти (Военный Городок 130)

1. Строительство водопроводных сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения общей протяженностью 0,5 км.

## Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Обоснование необходимости реконструкции и модернизации существующих водозаборов

Мероприятия по модернизации существующих водозаборов направлены на обеспечение бесперебойности подачи воды потребителям, повышение энергоэффективности подъема воды, обеспечение санитарных и экологических норм и правил.

Меры по обеспечению бесперебойности работы существующих водозаборов и повышению энергоэффективности подъема воды включают следующие мероприятия:

- установка современного энергосберегающего насосного оборудования;

- установка уровнемеров и датчиков контроля напоров;

- обеспечение противопожарного запаса воды с учетом требований СНИП 2.04.02-84*.

- замена силового оборудования, обеспечение питания от двух независимых фидеров, замена насосов.

Для предотвращения заражения воды, подаваемой потребителю на хозяйственно-питьевые нужды, необходимо предусмотреть меры для обеспечения ее консервации. Среди всех известных методов обеззараживания только хлорирование обеспечивает консервацию воды в дозах, регламентированных СанПиН 2.1.4.1074-01 0,3-0,5 мг/л, т.е. обладает необходимым длительным действием. Производительность средств хлорирования должна обеспечивать указанные дозы с учетом хлор-поглощения обрабатываемых объемов воды.

Обоснование необходимости реконструкции существующих сетей водопровода

Слабым звеном водопроводной сети являются стальные, асбестоцементные и чугунные трубы, проложенные еще в прошлом веке. На сегодняшний день износ сетей превысил критический уровень. Согласно амортизационным нормам расчетный срок эксплуатации стальных и асбестоцементных трубопроводов в коммунальном хозяйстве не превышает 20-25 лет, чугунных – 50 лет, фактически срок службы трубопроводов еще меньше. Из этого следует, что нормативный, установленный срок службы исчерпали более половины трубопроводов и для поддержания безаварийной работы сетей водопровода необходимо ежегодно в плановом порядке перекладывать 4-5% от протяженности эксплуатируемых трубопроводов. В случае, если планомерная замена изношенных трубопроводов не будет осуществляться, замену сетей все равно придется выполнить, но в порядке аварийных ремонтов, с большими затратами и неудобствами для населения.

Замена изношенных сетей и оборудования должна производиться с учётом использования современных технологических разработок с применением новых материалов и методов монтажа, что позволит, не изменяя потребительских свойств, сократить расходы на возобновление основных фондов.

Задачи:

- сокращение потерь воды при ее транспортировке;

- повышение надежности подачи воды;

- снижение неучтенных расходов за счет сокращения: потерь при авариях; скрытых утечек; полезных расходов на промывку сетей.

Обоснование необходимости строительства сетей водопровода

Цель: обеспечение услугами бесперебойного централизованного водоснабжения отдельных территорий муниципального образования, не имеющих централизованного водоснабжения.

Задачи:

- обеспечение подачи абонентам необходимого объема питьевой воды надлежащего качества;

- организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территории, где оно отсутствует, прокладка сетей для подключения новых абонентов;

- закольцовка существующих сетей для выравнивания нагрузок основных продольных магистралей и обеспечения надежности работы системы.

## Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

В таблице 2.18 представлены основные характеристики строящихся и реконструируемых объектов централизованной системы водоснабжения.

Таблица 2.18

| № п/п | Мероприятие | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| На основании анализа существующего состояния централизованной системы водоснабжения в целом по муниципальному образованию «Уемское» рекомендуется: |
| 1 | Реконструкция существующих сетей водоснабжения | Ду 50,100,150,250 – 12,183 км |
| В соответствии с утвержденным генеральным планом муниципального образования «Уемское» предусматриваются следующие мероприятия: |
| 2 | Строительство водопроводных сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения, п. Уемский | 16,3 км |
| 3 | Строительство сетей технического водоснабжения для промышленных предприятий, п. Уемский | 3,4 км |
| 4 | Строительство и реконструкция водопроводной насосной станции второго подъёма, расположенной на ул. Заводская пос. Уемский, станции водоподготовки | - |
| 5 | Строительство водопроводных сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения, д. Куропти (Военный Городок 130) | 0,5 км |
| В рамках действия концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения муниципального образования «Уемское» предусматриваются следующие мероприятия: |
| 6 | Реконструкция водопроводной насосной станции ул. Заводская пос. Уемский | - |
| 7 | Реконструкция водопроводных сетей ул. Заводская пос. Уемский | 0,8 км |
| 8 | Реконструкция центрального водопровода ул. Усьянская пос. Уемский | 0,8 км |
| 9 | Реконструкция водопроводных сетей ул. Большесельская пос. Уемский | 0,8 км |
| 10 | Реконструкция водопроводных сетей в/г 130 | 0,2 км |
| Региональной программой «Чистая вода» (2019-2024) в отношении объектов водоснабжения муниципального образования «Уемское» предусматриваются следующие мероприятия: |
| 11 | Реконструкция водопроводных сетей | - |

## Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений рекомендуется выполнить следующие мероприятия:

- при рабочем проектировании и строительстве необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

## Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Оснащенность зданий, строений, сооружений приборами учета воды реализуется на основании Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменении в отдельные законодательные акты РФ».

В таблице 2.19 представлены существующие приборы учета на сооружениях водоснабжения.

Таблица 2.19

| Населенный пункт | Марка прибора учета |
| --- | --- |
| п. Уемский, ул. Заводская | ПРЭМ |
| п. Уемский, ул. Большесельская | ПРЭМ |
| д. Куропти (Военный Городок 130) | ПРЭМ |

Информация об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды в процентном соотношении отсутствует.

## Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования «Уемское»

Схема сетей водоснабжения муниципального образования «Уемское» прилагается в электронном варианте. Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий. Сети водоснабжения для обеспечения водоснабжения на территориях, где оно отсутствует, будут прокладываться согласно согласованным проектам.

## Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Места размещений насосных станций, резервуаров, водонапорных башен остаются без изменений. Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий.

## Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Схема водоснабжения муниципального образования «Уемское» в электронном варианте прилагается. Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий. Сети водоснабжения для обеспечения водоснабжения на территориях, где оно отсутствует, будут прокладываться согласно согласованным проектам.

## Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего, холодного водоснабжения

Схема расположения объектов систем водоснабжения муниципального образования «Уемское» в электронном варианте прилагается. Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий.

## ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Выполняя требования санитарных правил и норм в части организации зон санитарной охраны, рекомендуется на последующих стадиях проектирования выполнить вертикальную планировку площадок водозаборных сооружений.

Ограждение площадок необходимо выполнить в границах I пояса. Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ). Площадки подлежат благоустройству и озеленению.

Вокруг зоны I пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса шириной 30 м.

## На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.

Вывод: Мероприятия по реализации перспективных схем водоснабжения рассматриваемых населенных пунктов не окажут негативного воздействия на экологию сельского поселения.

## На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

На территории муниципального образования «Уемское» имеются очистные сооружения водоснабжения в п. Уемский, ул. Большесельская (Фабрика), в качестве химического реагента в водоподготовке используется гипохлорид натрия.

Технология применения гипохлорита натрия (NaClO) основана на его способности распадаться в воде с образованием диоксида хлора. Применение концентрированного гипохлорита натрия на треть снижает вторичное загрязнение, в сравнении с использованием газообразного хлора. Кроме того, транспортировка и хранение концентрированного раствора NaClO достаточно просты и не требуют повышенных мер безопасности. Также получение гипохлорита натрия возможно и непосредственно на месте, путем электролиза. Электролитический метод характеризуют малые затраты и безопасность; реагент легко дозируется, что позволяет автоматизировать процесс обеззараживания воды.

## ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и оценку величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, осуществленных средствами местного бюджета, представлена в таблице 2.20.

Таблица 2.20

| № п/п | Наименование | Характеристики | Срок реализации мероприятия | Затраты, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| На основании анализа существующего состояния централизованной системы водоотведения в целом по муниципальному образованию «Уемское» рекомендуется: |
| 1 | Реконструкция существующих сетей водоснабжения | Ø50, 100, 150, 250 мм – 12,183 км | 2020-2029 гг. | 25 |
| В соответствии с утвержденным генеральным планом муниципального образования «Уемское» предусматриваются следующие мероприятия: |
| 2 | Строительство водопроводных сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения, п. Уемский | 16,3 км | до 2032 года | 104,32 |
| 3 | Строительство сетей технического водоснабжения для промышленных предприятий, п. Уемский | 3,4 км | до 2028 года | 21,76 |
| 4 | Строительство и реконструкция водопроводной насосной станции второго подъёма, расположенной на ул. Заводская пос. Уемский, станции водоподготовки | - | до 2032 года | 2,1 |
| 5 | Строительство водопроводных сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения, д. Куропти (Военный Городок 130) | 0,5 км | до 2026 года | 3,2 |
| В рамках действия концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения муниципального образования «Уемское» предусматриваются следующие мероприятия: |
| 6 | Реконструкция водопроводной насосной станции ул. Заводская пос. Уемский | - | 2022 | 0,25 |
| 7 | Реконструкция водопроводных сетей ул. Заводская пос. Уемский | 0,8 км | 2022-2024,2026-2027 | 2,01 |
| 8 | Реконструкция центрального водопровода ул. Усьянская пос. Уемский | 0,8 км | 2025-2026,2028-2029 | 2,01 |
| 9 | Реконструкция водопроводных сетей ул. Большесельская пос. Уемский | 0,8 км | 2028-2029 | 2,01 |
| 10 | Реконструкция водопроводных сетей в/г 130 | 0,2 км | 2021 | 0,07 |
| Региональной программой «Чистая вода» (2019-2024) в отношении объектов водоснабжения муниципального образования «Уемское» предусматриваются следующие мероприятия: |
| 111 | Реконструкция водопроводных сетей | - | 2019-2024 | 4, 98 проектные работы 49,82 строительные работы |

Примечание: объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

## ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Динамика плановых показателей развития централизованной системы представлена в таблице 2.21.

Таблица 2.21

| Перечень показателей | Значение параметра 2019 год | Плановый период |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть и, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,13 | 1,12 | 1,10 | 1,06 | 1,04 | 1,01 | 0,96 | 0,89 |
| Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | 26,2 | 26,2 | 26,0 | 24,0 | 20,0 | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 14,5 | 13,8 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт ч/куб. м | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 0,953 | 0,953 | 0,953 | 0,953 | 0,953 | 0,953 | 0,953 |

## ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения на территории муниципального образования «Уемское» не выявлено.

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

## СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УЕМСКОЕ»

## Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории муниципального образования «Уемское» и деление территории сельского поселения на эксплуатационные зоны

В муниципальном образовании «Уемское» действуют три централизованные системы бытовой канализации в п. Уемский ул. Заводская, ул. Большесельская, и д. Куропти ул.Военный Городок 130.

В п. Уемский по ул. Заводской и д. Куропти (Военный Городок 130) хозяйственно-бытовые сточные воды собираются самотечной канализационной коллекторной сетью и самотеком попадают на канализационные очистные сооружения (КОС)

В п. Уемский по ул. Большесельской хозяйственно-бытовые сточные воды собираются самотечной канализационной коллекторной сетью и самотеком попадают в канализационные насосные станции (КНС), откуда по напорным трубопроводам сбрасываются на канализационные очистные сооружения (КОС).

На территории муниципального образования «Уемское» расположены следующие объекты системы водоотведения:

- КОС, п. Уемский, ул. Заводская;

- КОС, п. Уемский, ул. Большесельская;

- КНС, п. Уемский, ул. Большесельская (у больницы);

- КНС, п. Уемский, ул. Большесельская (у ж/д 85);

- КОС, д. Куропти (Военный Городок 130);

- самотечные и напорные сети канализации.

Муниципальное образование «Уемское» обеспечено централизованной системой канализации не полностью. Обеспечена только административная застройка и жилые дома среднеэтажной застройки п. Уемский и д. Куропти ул.Военный Городок 130. Прием стоков в не канализованных районах муниципального образования осуществляется в выгребные ямы.

Система водоотведения муниципального образования «Уемское» имеет одну эксплуатационную зону, так как эксплуатацию объектов централизованной системы водоотведения осуществляет одна организация, определенная по признаку обязанностей (ответственности) по эксплуатации централизованных систем водоотведения, а именно ООО «УЖК».

## Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

В муниципальном образовании функционируют три централизованные системы бытовой канализации: 2 системы в п. Уемский и 1 системы в д. Куропти ул.Военный Городок 130.

В таблице 3.1 представлены основные характеристики КОС.

Таблица 3.1

| № п/п | Наименование сооружений | Место расположения | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КОС | п. Уемский, ул. Заводская | 1964 | 600 |
| 2 | КОС | п. Уемский, ул. Большесельская | 1970 | 250 |
| 3 | КОС | д. Куропти (Военный Городок 130) | 1965 | 40 |

Состав очистных сооружений механической, биологической очистки для осуществления основной схемы очистки представлен в таблице 3.2.

Таблица 3.2

| Наименование объекта | Схема очистки сточных вод и обработки осадка |
| --- | --- |
|  | Механическая очистка (состав сооружений и оборудования) | Биологическая очистка (состав сооружений и оборудования) | Обеззараживание (состав сооружений и оборудования) | Обработка осадка (состав сооружений и оборудования) |
| КОС, п. Уемский, ул. Заводская | отсутствует | Аэротенки воздуходувки | химическая очистка с помощью хлора | отстойники, иловые площадки |
| КОС, п. Уемский, ул. Большесельская | насос дробилка | аэротенки, воздуходувки | отсутствует | иловые площадки |
| КОС, д. Куропти (Военный Городок 130) | отсутствует | отсутствует | химическая очистка с помощью хлора | отсутствует |

Анализ степени соответствия применяемой на очистных сооружениях технологии представлены в таблице 3.3.

Таблица 3.3

| Наименование КОС, месторасположение | Дата отбора проб | Характеристика качества очистки сточных вод |
| --- | --- | --- |
| КОС, п. Уемский, ул. Заводская | 17.03.2015 | Фосфат-ион, нефтепродукты, БПК5, аммоний-ион, взвешенные вещества |
| КОС, п. Уемский, ул. Большесельская | - | - |
| КОС, д. Куропти (Военный Городок 130) | - | - |

Производительность КОС п. Уемский, ул. Заводская составляет 0,6 тыс. м3/сут. В 2019 году фактическое поступление стоков составило 60,6 тыс. м3 (166 м3/сут).

Запас производительности оборудования КОС п. Уемский, ул. Заводская составляет:

((600 – 166)/600) * 100 % = 72,33 %.

Производительность КОС п. Уемский, ул. Большесельская составляет 0,25 тыс. м3/сут. В 2019 году фактическое поступление стоков составило 74,355 тыс. м3 (204 м3/сут).

Запас производительности оборудования КОС п. Уемский, ул. Большесельская составляет:

((250 – 238,4)/250) * 100 % = 18,4 %.

Производительность КОС д. Куропти (Военный Городок 130) составляет 0,04 тыс. м3/сут. В 2019 году фактическое поступление стоков составило 7 тыс. м3 (19 м3/сут).

Запас производительности оборудования КОС д. Куропти (Военный Городок 130) составляет:

((40 – 19)/40) * 100 % = 52,5 %.

## Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Технологической зоной водоотведения очистных сооружений канализации муниципального образования «Уемское» являются централизованные системы водоотведения, принимающие сточные воды (хозяйственно-бытовые) от административной застройки и жилых домов среднеэтажной застройки п. Уемский и д. Куропти (Военный Городок 130). К нецентрализованной системе водоотведения относятся зоны, где устроены выгребные ямы и вывоз сточных вод из них производится специализированным автотранспортом по заявкам жителей на ближайшие очистные сооружения.

На данный момент в муниципальном образовании «Уемское» имеется ряд территорий, не имеющих централизованной системы водоотведения: д. Малые Карелы, д. Дряхлицыно.

Перечень систем централизованного водоотведения муниципального образования «Уемское»:

- Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков п. Уемский ул. Заводская осуществляется через систему самотечных трубопроводов, направляющихся на очистные сооружения канализации.

- Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков п. Уемский ул. Большесельская осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов, направляющихся на очистные сооружения канализации биологической очистки.

- Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков д. Куропти (Военный Городок 130) осуществляется через систему самотечных трубопроводов, направляющихся на очистные сооружения канализации.

## Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

В качестве сооружений обработки осадка на существующих очистных сооружениях муниципального образования «Уемское» предусмотрены иловые площадки, где происходит обезвоживание осадка. Высушенный осадок в дальнейшем вывозится на свалку.

## Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Отвод и транспортировку хозяйственно-бытовых и производственных стоков муниципального образования «Уемское» осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов с установленными на них канализационными насосными станциями. Суммарная протяженность канализационных сетей муниципального образования «Уемское» составляет 6,1237 км. Процент износа труб превышает 90%.

Характеристика сетей водоотведения муниципального образования представлена в таблице 3.4.

Таблица 3.4

| Наименование участка (населенного пункта) | Протяженность, км | Диаметр, мм | Материал труб | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % | Балансодержатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Уемский, ул. Заводская | 2,721 | 150 | чугун | 1962 | 90 | Администрация МО «Уемское» |
| п. Уемский, ул. Большесельская | 2,612 | 150 | чугун | 1970 | 90 | Администрация МО «Уемское» |
| д. Куропти (Военный Городок 130) | 0,791 | 150-200 | чугун/ керамика | 1965 | 90 | Администрация МО «Уемское» |

В системе канализации п. Уемский ул. Большесельская сети канализации предусмотрены насосные станции. Основная характеристика КНС представлена в таблице 3.5.

Таблица 3.5

| Место расположения КНС | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, м3/сут |
| --- | --- | --- |
| КНС у больницы, п. Уемский, ул. Большесельская | 1964 | 300 |
| КНС у ж/д 85, п. Уемский, ул. Большесельская | 1964 | 450 |

Характеристика насосного оборудования КНС представлена ниже.

Таблица 3.6

| Наименование | Оборудование |
| --- | --- |
|  | тип насоса | подача, м3/час | напор, м | мощность электродвигателя, кВт | количество часов работы в год | износ, % |
| КНС у больницы, п. Уемский, ул. Большесельская | центробежный консольный | 50 | 30 | 7,5 | 1420 | 5 |
| КНС у ж/д 85, п. Уемский, ул. Большесельская | центробежный консольный | 75 | 27 | 22 | 1420 | 5 |

## Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

На состояние 2014 года большая часть сетей водоотведения муниципального образования «Уемское» находится в крайне критическом состоянии. Насосное оборудование насосных станции и очистных сооружений имеет физический и моральный износ более 90 %. В связи с этим можно дать низкую оценку безопасности системы водоотведения в целом. Поскольку такой износ оборудования во время повышенных нагрузок на систему водоотведения и очистки стоков может привести к выводу оборудования из строя.

## Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

На момент разработки настоящей схемы централизованная система бытовой канализации организована только в п. Уемский и д. Куропти (Военный Городок 130). В остальных населенных пунктах в муниципальном образовании существующий жилой фонд не обеспечен внутренними системами канализации.

Основные источники загрязнения поверхностных и подземных вод, почв:

* выгребные ямы на территориях муниципального образования, не охваченных системами централизованного водоотведения.

Сброс неочищенных сточных вод на рельеф и в водные объекты оказывает негативное воздействие на окружающую среду, на физические и химические свойства воды на водосборных площадях, увеличивается содержание вредных веществ органического и неорганического происхождения, токсичных веществ, болезнетворных бактерий и тяжелых металлов, а также является фактором возникновения риска заболеваемости населения.

Сброс неочищенных стоков наносит вред животному и растительному миру и приводит к одному из наиболее опасных видов деградации водосборных площадей.

## Описание территорий сельского поселения, не охваченных централизованной системой водоотведения

На момент разработки настоящей схемы централизованная система бытовой канализации организована только в п. Уемский и д. Куропти (Военный Городок 130). Население остальных населенных пунктов (д. Малые Карелы, д. Дряхлицыно) в основном пользуется выгребными ямами и септиками.

## Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения муниципального образования «Уемское»

В связи с большим износом сетей и оборудования объектов водоотведения необходима их реконструкция и модернизация.

К существующим техническим и технологическим проблемам в системах водоотведения и очистки сточных вод относятся:

- проблема организации водоотведения и очистки сточных вод в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

- проблемы с реконструкцией очистных сооружений, систем водоотведения и сооружений на них;

- существующие проблемы воздействия на окружающую среду.

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, в настоящее время отсутствуют.

## БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

## Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения за 2019 год представлен в таблице 3.7.

Таблица 3.7

| Наименование | Ед. изм. | Объем сточных вод, 2019год |
| --- | --- | --- |
|  |  | КОС п. Уемский, ул. Заводская | КОС п. Уемский, ул. Большесельская | КОС д. Куропти (Военный Городок 130) |
| Пропущено сточных вод, всего | тыс. м3 | 60,6 | 74,355 | 7 |
| в т.ч. |
| - население | тыс. м3 | 56,8 | 69,555 | 7 |
| - бюджетные организации | тыс. м3 | 2,1 | 2,6 | 0 |
| - прочие потребители | тыс. м3 | 1,8 | 2,2 | 0 |
| Пропущено через очистные сооружения | тыс. м3 | 60,6 | 74,355 | 7 |
| Сброшено воды без очистки | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 |

## Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Учет объемов фактического притока неорганизованных стоков по технологическим зонам не ведется, в связи с этим, отсутствует возможность оценки и анализа объемов неорганизованных стоков.

## Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В муниципальном образовании «Уемское» отсутствуют коммерческие приборы учета сточных вод. В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей осуществляется в соответствии с действующим законодательством, и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Доля объемов, рассчитанная данным способом, составляет 100%.

## Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Ретроспективный анализ баланса сточных вод централизованной системы водоотведения муниципального образования «Уемское» представлен в таблице 3.8.

Таблица 3.8

| Наименование очистных сооружений | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Производительность КОС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОС, п. Уемский, ул. Заводская | 65,2 | 65,8 | 66,4 | 67 | 67,6 | 68,2 | 68,8 | 69,4 | 70 | 60,6 | 109,5 |
| Зона дефицита | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зона резерва | 45,5 | 46,1 | 46,7 | 47,3 | 47,9 | 48,5 | 49,1 | 49,7 | 50,3 | 50,9 | - |
| КОС, п. Уемский, ул. Большесельская | 80,5 | 81,1 | 81,8 | 82,4 | 83,1 | 83,7 | 84,3 | 85 | 85,6 | 74,355 | 91,25 |
| Зона дефицита | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зона резерва | 10,75 | 10,15 | 9,45 | 8,85 | 8,15 | 7,55 | 6,95 | 6,25 | 5,65 | 4,93 | - |
| КОС, д. Куропти (Военный Городок 130) | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 9 | 7 | 14,6 |
| Зона дефицита | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зона резерва | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | - |

## Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития сельского поселения

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы питьевой воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда.

Перспективный баланс водоотведения по муниципальному образованию «Уемское» отражен в таблице 3.9.

Таблица 3.9

| Показатель | Ед. изм. | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г | 2028г | 2029г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование «Уемское»: | тыс. м3 | 136,148 | 136,148 | 136,148 | 136,148 | 136,148 | 136,148 | 136,148 | 136,148 | 136,148 | 136,148 |
| КОС п. Уемский, ул. Заводская | тыс. м3 | 58,135 | 58,135 | 58,135 | 58,135 | 58,135 | 58,135 | 58,135 | 58,135 | 58,135 | 58,135 |
| КОС п. Уемский, ул. Большесельская | тыс. м3 | 71,342 | 71,342 | 71,342 | 71,342 | 71,342 | 71,342 | 71,342 | 71,342 | 71,342 | 71,342 |
| КОС д. Куропти (Военный Городок 130) | тыс. м3 | 6,671 | 6,671 | 6,671 | 6,671 | 6,671 | 6,671 | 6,671 | 6,671 | 6,671 | 6,671 |

## ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

## Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Фактическое поступление сточных вод в 2019 году составило 141,955 тыс. м3, среднее поступление в сутки около 0,389 тыс. м3.

Ожидаемое поступление сточных вод в централизованные системы муниципального образования «Уемское» на 2029 год составит 136,148 тыс. м3, среднее поступление в сутки – 0,373 тыс. м3.

## Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Система водоотведения муниципального образования «Уемское» имеет одну эксплуатационную зону, так как эксплуатацию объектов централизованной системы водоотведения осуществляет одна организация, определенная по признаку обязанностей (ответственности) по эксплуатации централизованных систем водоотведения, а именно ООО «УЖК».

Структура централизованной системы водоотведения муниципального образования «Уемское» состоит из трех технологических зон водоотведения:

- зона очистных сооружений канализации п. Уемский, ул. Заводская;

- зона очистных сооружений канализации п. Уемский, ул. Большесельская;

- зона очистных сооружений канализации д. Куропти (Военный Городок 130).

## Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Результаты расчета требуемой мощности очистных сооружений с указанием резерва/дефицита мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения представлены в таблице 3.10.

Таблица 3.10

| Технологическая зона | Производительность очистных сооружений, м3/сут | Среднесуточный расход сточных вод, м3/сут на 2029 год | Максимальный среднесуточный расход сточных вод, м3/сут на 2029 год | Резерв (дефицит) мощности, м3/сут на 2029 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| зона КОС п. Уемский, ул. Заводская | 600 | 159 | 191 | 409 |
| зона КОС п. Уемский, ул. Большесельская | 250 | 195 | 234 | 15 |
| зона КОС д. Куропти (Военный Городок 130) | 40 | 18 | 22 | 18 |

## Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Канализационные насосные станции (КНС) предназначены для обеспечения подачи сточных вод (т.е. перекачки и подъема) в систему канализации. КНС откачивают хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды. Канализационную станцию размещают в конце главного самотечного коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда целесообразно отдавать сточную воду самотеком. Место расположения насосной станции выбрано с учетом возможности устройства аварийного выпуска.

В настоящее время на территории муниципального образования «Уемское» действуют 2 канализационно-насосных станций, которые перекачивает стоки от потребителей п. Уемский ул. Большесельская. В таблице 3.5 представлены характеристики насосных станций. Технические характеристики насосного оборудования насосных станций канализации представлены в таблице 3.6.

## Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Очистные сооружения системы водоотведения п. Уемский, ул. Заводская на 2019 год имеют в резерве 72,33 % мощностей, очистные п. Уемский, ул. Большесельская имеют резерв 18,4 %, очистные д. Куропти (Военный Городок 130) имеют резерв – 52,5 %.

Анализ производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения на 2029 год представлен в таблице 3.10.

## ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

## Основные направления, принципы, задачи и плановые показатели развития централизованной системы водоотведения

Основные направления развития централизованной системы водоотведения связаны с реализацией государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами развития централизованной системы водоотведения являются:

- строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с населенных пунктов территорий муниципального образования, не имеющих централизованного водоотведения, с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей;

- обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей;

- повышение энергетической эффективности системы водоотведения.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Плановые показатели системы водоотведения муниципального образования «Уемское» представлены в таблице 3.11.

Таблица 3.11

| Перечень показателей | Значение параметра 2019 год | Плановый период |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ул. Заводская), ед./км | 5,88 | 5,85 | 5,80 | 5,75 | 5,65 | 5,55 | 5,45 | 5,30 | 5,25 | 5,20 | 5,15 |
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ул. Большесельская), ед./км | 5,47 | 5,45 | 5,35 | 5,25 | 5,15 | 5,05 | 4,95 | 4,85 | 4,75 | 4,65 | 4,59 |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную бытовую систему водоотведения (ул. Заводская), % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную бытовую систему водоотведения (ул. Большесельская), % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для бытовой централизованной системы водоотведения (ул. Заводская), % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для бытовой централизованной системы водоотведения (ул. Большесельская), % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (ул. Заводская), кВт ч/куб. м | 1,184 | 1,184 | 1,184 | 1,184 | 1,184 | 1,184 | 1,184 | 1,184 | 1,184 | 1,184 | 1,184 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (ул. Большесельская), кВт ч/куб. м | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 |

## Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

На основании анализа существующего состояния централизованной системы водоотведения в целом по муниципальному образованию «Уемское» рекомендуется выполнить следующие мероприятия:

- реконструкция очистных сооружений канализации. Сроки реализации проекта: до 2020г.;

- реконструкция сетей канализации. Сроки реализации проекта: до 2028г.

п. Уемский

- проектирование и строительство напорной канализации от КНС у ж/д 85, п. Уемский, ул. Большесельская до центрального коллектора ул. Заводская.

- реконструкция ветхих трубопроводов;

-  Канализационные сети западной части поселка планируется подключить к системе канализации г. Архангельск – строительство КНС с прокладкой магистрального напорного коллектора канализации по ул. Устьянская от ул. Заводская до границы с г. Архангельск с присоединением к канализационной сети г. Архангельск;

- строительство самотечных и напорных трубопроводов протяженностью 23,8 км.

д. Куропти (Военный городок 130)

- реконструкция и строительство централизованной сети водоотведения;

- реконструкция существующих очистных сооружений канализации;

- Планируется подключить к системе канализации г. Архангельск – строительство КНС с прокладкой магистрального напорного коллектора канализации от д. Куропти (Военный городок 130) до границы с г. Архангельск с присоединением к канализационной сети г. Архангельск;

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Основные мероприятия по реализации схем водоотведения направлены на улучшение качества услуг по водоотведению сточных вод и могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения сельского поселения.

Износ сетей системы водоотведения негативно сказывается на качестве предоставляемых услуг по отведению сточных вод от потребителей.

Реализация мероприятий по реконструкции системы водоотведения позволит:

‒ повысить надежность системы водоотведения;

‒ повысить качество сбрасываемых стоков;

‒ обеспечить доступность подключения к системе централизованного водоотведения новых потребителей (абонентов).

## Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

В таблице 3.12 представлены основные характеристики строящихся и реконструируемых объектов централизованной системы водоотведения.

Таблица 3.12

| № п/п | Мероприятие | Характеристики | Планируемый срок реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| На основании анализа существующего состояния централизованной системы водоотведения в целом по муниципальному образованию «Уемское» рекомендуется: |
| 1 | реконструкция очистных сооружений канализации | Производительность 600 м3/сут | 2028 |
| 2 | реконструкция сетей канализации | Самотечные и напорные сети Ø150-200 мм протяженностью 10 км | 2021-2022 |
| 3 | Реконструкция канализационных насосных станций | Производительность 450 м3/сут | 2020-2021 |
| В соответствии с утвержденным генеральным планом муниципального образования «Уемское» предусматриваются следующие мероприятия: |
| 1 | Реконструкция существующих очистных сооружений канализации п. Уемский, ул. Заводская | С увеличением производительности до 600 м3/сут | 2028 |
| 2 | Реконструкция ветхих трубопроводов, п. Уемский | н/св. | 2021-2022 |
| 3 | Реконструкция и строительство КНС напорного коллектора п. Уемский, ул. Заводская | Производительность 600 м3/сут | 2028 |
| 4 | Строительство самотечных и напорных трубопроводов, п. Уемский | Протяженностью 23,8 км | 2028 |
| 5 | Реконструкция и строительство централизованной сети водоотведения, д. Куропти (Военный Городок 130) | н/св. | 2028 |
| 6 | Реконструкция и строительство КНС напорного коллектора, д. Куропти (Военный Городок 130) | Производительность 20 м3/сут | 2028 |
| В рамках действия концессионного соглашения в отношении объектов водоотведения муниципального образования «Уемское» предусматриваются следующие мероприятия: |
| 7 | Реконструкция канализационных очистных сооружений ул. Заводская пос. Уемский | Производительность 450 м3/сут | 2023-2029 |
| 8 | Реконструкция канализационной насосной станции пос. Уемский ул. Большесельская 85 | - | 2021 |
| 9 | Реконструкция канализационной насосной станции пос. Уемский ул. Большесельская 60 (больница) | - | 2022 |
| 10 | Реконструкция канализационных сетей ул. Заводская пос. Уемский | 0,02 км | 2021-2022 |
| 11 | Реконструкция канализационных сетей ул. Большесельская пос. Уемский | 0,02 км | 2022-2023 |

## Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Мероприятия не предусматриваются.

## Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования «Уемское», расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Схема водоотведения в электронном виде прилагается. Месторасположение объектов систем водоотведения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий.

## Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений следует принимать по таблице 3.13.

Таблица 3.13

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений в тыс. м3 сутки |
| --- | --- |
|  | до 0,2 | более 0,2 до 5,0 | более 5,0 до 50,0 | более 50,0 до 280 |
| Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброшенных осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| Поля: |  |  |  |  |
| а) фильтрации | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| б) орошения | 150 | 200 | 400 | 1000 |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |

СЗЗ для канализационных очистных сооружений производительностью более 280 тыс.м3/сутки, а также при отступлении от принятых технологий очистки сточных вод и обработки осадка, следует устанавливать по решению Главного государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации или его заместителя.

Для полей фильтрации площадью до 0,5 га для полей орошения коммунального типа площадью до 1,0 га для сооружений механической и биологической очистки сточных вод производительностью до 50 м /сутки, СЗЗ следует принимать размером 100 м.

Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 м3/сутки СЗЗ следует принимать размером 50 м.

СЗЗ от сливных станций следует принимать 300м.

СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50м.

От очистных сооружений и насосных станций производственной канализации, не расположенных на территории промышленных предприятий, как при самостоятельной очистке и перекачке производственных сточных вод, так и при совместной их очистке с бытовыми, СЗЗ следует принимать такими же, как для производств, от которых поступают сточные воды, но не менее указанных в таблице 3.4.

СЗЗ от снеготаялок и снегосплавных пунктов до жилой территории следует принимать размером не 100 м.

## Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Местоположение проектируемых объектов систем водоотведения указано ориентировочно, размещение планируемых объектов будет уточняться и детально прорабатываться на следующих стадиях проектирования.

## ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

## Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

В числе основных мероприятий в совершенствовании системы канализования территории муниципального образования необходимо отметить: реконструкция (капитальный ремонт) очистных сооружений и сетей канализации. Целью мероприятий по использованию централизованной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

С целью снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади предусматривается повсеместная замена выгребных ям на септики.

## Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод приводят к образованию значительного количества твердых отходов. Некоторая их часть накапливается уже на первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом биомассы за счет биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных водах. Твердые отходы изначально существуют в виде различных суспензий с содержанием твердых компонентов от 1 до 10%. По этой причине процессам выделения, переработки и ликвидации ила стоков следует уделять особое внимание при проектировании и эксплуатации любого предприятия по переработке сточных вод.

В случае, если стоки после полной биологической очистки не соответствуют нормам СанПиН по показателям сброса, необходимо предусматривать доочистку сточных вод: коагуляция, отстаивание, фильтрование на кварцевых фильтрах, хлорирование или обработка очищенных стоков УФ.

## ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения, осуществленных средствами местного бюджета, представлена в таблице 3.14.

Таблица 3.14

| № п/п | Наименование | Характеристики | Срок реализации мероприятия | Затраты, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| На основании анализа существующего состояния централизованной системы водоотведения в целом по муниципальному образованию «Уемское» рекомендуется: |
| 1 | Реконструкция очистных сооружений канализации | Производительность 600 м3/сут | 2019-2026 гг. | 32,0 |
| 2 | Реконструкция сетей канализации | Самотечные и напорные сети Ø150-200 мм протяженностью 10 км | 2019-2028 гг. | 113 |
| В соответствии с утвержденным генеральным планом муниципального образования «Уемское» предусматриваются следующие мероприятия: |
| 1 | Реконструкция ветхих трубопроводов, п. Уемский | н/св. | до 2028года | н/св. |
| 2 | Реконструкция существующих очистных сооружений канализации п. Уемский, ул. Заводская | Производительности до 600 м3/сут | до 2028года | 110 |
| 3 | Строительство самотечных и напорных трубопроводов, п. Уемский | Протяженностью 23,8 км | до 2034 года | 268,9 |
| 4 | Реконструкция и строительство централизованной сети водоотведения, д. Куропти (Военный Городок 130) | н/св. | до 2028 года | н/св. |
| 5 | Строительство напорных трубопроводов, КНС д. Куропти (Военный Городок 130) | С увеличением производительности до 100 м3/сут | до 2024 года | н/св |
| 6 | Реконструкция ремонт очистных сооружений канализации д. Куропти (Военный Городок 130) | Производительности до 50 м3/сут | до 2028 года | н/св |
| В рамках действия концессионного соглашения в отношении объектов водоотведения муниципального образования «Уемское» предусматриваются следующие мероприятия: |
| 7 | Реконструкция канализационных очистных сооружений ул. Заводская пос. Уемский | Производительность 450 м3/сут | 2023-2029 | 1,9 |
| 8 | Реконструкция канализационной насосной станции пос. Уемский ул. Большесельская 85 | - | 2021 | 0,14 |
| 9 | Реконструкция канализационной насосной станции пос. Уемский ул. Большесельская 60 (больница) | - | 2022 | 0,14 |
| 10 | Реконструкция канализационных сетей ул. Заводская пос. Уемский | 0,02 км | 2021-2022 | 0,1 |
| 11 | Реконструкция канализационных сетей ул. Большесельская пос. Уемский | 0,02 км | 2022-2023 | 0,1 |

Примечание: объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

## ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения представлены в таблице 3.15.

Таблица 3.15

| Группа | Целевые индикаторы | Базовый показатель на 2017 г | 2029 г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | 1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене, км | 10 | ≤10 |
|  | 2. Удельное количество засоров на сетях канализации, шт. на 1 км | 5 | 4,59 |
|  | 3. Износ канализационных сетей, % | 90 | <90 |
| 2. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод | 1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением, % | 80 | 80 |
| 3. Показатели очистки сточных вод | 1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод, % | 100 | 100 |
|  | 2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод. пропущенных через очистные сооружения, % | 100 | 100 |
| 4. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на перекачку и очистку 1 куб. м сточных вод (кВт ч/м3) | на перекачку – кВтч/ м3 | 0,4 5 | 0,45 |
|  |  | на очистку – кВтч/ м3 | 1,184 | 1,184 |

## ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Бесхозяйных канализационных сетей на территории муниципального образования «Уемское» не выявлено.

| СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УЕМСКОЕ» ПРИМОРСКОГО РАЙОНА АРХАНЕГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ на 2015-2018 годы и на период до 2024 года |
| --- |
| Разработчик: |
| Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАУДИТ» |
| Юридический/фактический адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202 тел/факс: 8 (8172) 75-60-06, 733-874, 730-800 адрес электронной почты: energoaudit35@list.ru |
| Свидетельство саморегулируемой организации СРО № 3525255903-25022013-Э0183 |
| Генеральный директор |  | Антонов С.А. |
| Заказчик: |
| Администрация муниципального образования «Уемское» |
| Юридический адрес: 163502, архангельская область, Приморский район, п. Уемский, ул. Заводская, д. 7 |
| Глава администрации |  | Булыгина В.Н. |

# Text boxes

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УЕМСКОЕ»

ПРИМОРСКОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2015-2018 годы и на период до 2029 года

(в ред. Постановления № 42 от 12.04.2018, Постановления № 35 от 11.02.2019, Постановления № 46 от 26.03.2020)

2015 г.